ОД-210046

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

Кафедра «Архитектура и строительство»

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект № 10

тема: «Реконструкция архитектурного объекта»

по дисциплине: «Архитектурное проектирование: Проектирование производственных объектов»

Студенту____________________________________________ группы  ___________

Исходные данные: Ситуационный план; топографическая съемка района реконструкции (опорный план); проектная документация по объекту реконструкции (планы, фасады, разрезы), материалы натурных обследований. Объектом реконструкции может быть одно здание или комплекс зданий промышленного назначения, расположенное в структуре населенного пункта Гомельской области или   областного центра.

Содержание работы: студенту в проекте необходимо осуществить переустройство объекта для выполнения им новой социальной функции (преобразование функционального назначения объекта в условиях ограничений, обусловленных существующим объемно-планировочным решением объекта; модернизация объемно-планировочного решения и архитектурной стилистики объекта с учетом параметров и облика окружающей застройки; совершенствование благоустройства и озеленения территории объекта).

Состав проекта:

1  Схема градостроительной ситуации (М 1:20000 – 1:50000).

2  Генеральный план объекта реконструкции (М 1:500).

3  Сравнение вариантов:

- План первого этажа и разрез (современное состояние) (М 1:200 – 1:400).

- План первого этажа и разрез с новой функциональной организацией (М 1:200 – 1:400).

4  Пространственная схема функционального зонирования объекта.

5  Схема людских потоков.

6  Фасады (М 1: 100 – 1:200).

7  Планы этажей (М 1:200 – 1:400).

8  Разрезы (М 1: 100 – 1:200).

9  Перспективный вид объекта в контексте существующей застройки или макет.

10 ТЭП (Площадь территории объекта, площадь застройки, общая площадь здания, строительный объем надземной части, строительный объем подземной части).

11 Пояснительная записка: Генплан. Архитектурно-художественная выразительность (образ, средства композиции, в т. ч. отделочные материалы). Конструктивное решение. Функциональная безопасность. Противопожарная безопасность. Доступная среда.

12 Лист  А3 с распечаткой проекта и указанием фамилии, датой подачи проекта, подписью автора.

Дополнительные данные:   Работа над проектом осуществляется в три этапа.

I этап – предпроектные исследования и аналитический доклад

Предпроектное исследование объекта реконструкции предполагает изучение материалов обследований и сопоставление результатов с существующими нормами, требованиями и проектами-аналогами. Предпроектная стадия состоит из натурных обследований и аналитических выводов. Подача текстовых и графических материалов аналитического доклада осуществляется в виде отчета. Аналитический доклад и проектное предложение автора утверждается и оценивается как итог работы на 1 этапе.

1 Содержание аналитического доклада

1.1  Анализ существующего состояния объекта реконструкции по натурным обследованиям:

- Систематизируются материалы общего обследования.

- Предоставляются материалы комплексного обследования.

- Классифицируются материалы детального обследования.

- Оценивается благоустройство и санитарно-гигиеническое состояние производственной среды.

- Определяется степень морального и физического износа зданий.

- Характеризуется архитектурная стилистика объекта, его историческая и культурная ценность.

(Общее обследование представляет собой сбор исходных данных для проектирования. Комплексное обследование проводится для выяснения связей объекта с окружением. Детальное обследование направлено на изучение отдельных элементов объекта.)

1.2   Проводится анализ социальных требований и условий реконструкции.

2 Содержание проектного предложения

2.1  Обосновываются потребности и возможности  изменения социальной функции объекта.

2.2  Выделяются основные задачи реконструкции и определяется ее направление.

2.3  На основе всего комплекса материалов обследования и материалов аналитического доклада разрабатывается идея-концепция (принципиальная модель) реконструкции объекта для  предполагаемой новой функции.

II этап – проектирование

Проектирование проводится автором по утвержденной концепции.

При выполнении проекта архитектурной реконструкции объекта рекомендуется:

- Обеспечить минимальное вмешательство в конструктивную систему объекта при условии создания оптимального баланса между максимальной эффективностью реконструкции и наименьшими финансовыми вложениями (иное решение аргументируется теоретически и графически).

- Предусмотреть отдельные входы для посетителей и персонала, выдерживая принципы взаимоувязки зон различного функционального назначения и разделения людских потоков.

- Обеспечить функциональное зонирование объекта на основе нормативных документов и СН.

- Особое внимание уделить созданию доступной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и соблюдению условий эвакуации людей из здания при пожаре.

III этап работы над проектом – графическое оформление курсового проекта

Завершение работы над курсовым проектом осуществляется под контролем преподавателей во время самостоятельной управляемой работы студента (СУРС) в течение архитектурной недели.

Сроки исполнения проекта

1. Предпроектные исследования:

- Выдача задания, выбор объекта, обследование  ________________________________________1 занятие

- Подготовка  аналитического доклада, натурные обследования ___________________________2–4 занятия

- Выполнение схем и таблиц к предпроектному анализу,

реконструкции, с анализом и графическим оформлением регламентов  ____________________5,6 занятия

2. Проектирование:

- Разработка концепции к проекту преобразования объемно-планировочной

и функциональной структуры объекта реконструкции ____________________________________7 занятие

- Аналитический доклад, защита концепций, оценка 1-го этапа работы   ______________________8 занятие

- Детализация концептуального решения. Утверждение эскиза   _____________________________9 занятие

- Разработка чертежей в соответствии с заданием   ____________________________________10–13 занятия

- Отчет о готовности проектных материалов (100 %) к завершению проекта__________________14 занятие

3. Графическое оформление проекта:

- СУРС (самостоятельная управляемая работа)____________________________ архитектурная  неделя

- Выставка, защита проектов. Комиссионная оценка проектов __________конец архитектурной недели

Примечания

Проект выполняется с использованием компьютерных технологий на 2-х листах размером 1 х 1 м. Объем пояснительной записки – 10 страниц.  Проектное решение иллюстрируется фотографиями объекта с указанием на генплане видовых точек, чертежи снабжаются условными обозначениями и комментирующими надписями.

Рекомендуемая литература:

- Маклакова, Т. Г. Конструкции гражданских зданий : учебник для вузов / Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова : под ред Т. Г. Маклаковой. – М. : Издательство АСВ, 2010. – 295 с.

- Пономарев, В. А. Архитектурное конструирование : учебник для вузов / В. А. Пономарев. − М.: Архитектура-С, 2008. – 735 с.

- Пожарная безопасность зданий и сооружений : СН 2.02.05 2020.  – Введ. 12.11.2020. – Минск : РУП «Стройтехнорм», 2021. – 70 с.

- Среда обитания для физически ослабленных лиц : СН 3.02.12-2020. – Введ. 02.05.2021. –  Минск : РУП «Стройтехнорм», 2021. – 25 с.

- Планировка и застройка населенных пунктов : СН 3.01.03-2020. – Введ. 27.11.2020. –  Минск : РУП «Стройтехнорм», 2021. – 69 с.

- Ремонт и модернизация зданий и сооружений : СП 1.04.01-2021. – Введ. 01.02.2022. –  Минск : РУП «Стройтехнорм», 2011. – 19 с.

Задание выдали: _____________________________________________________________________________

Дата выдачи задания______________________________________    Дата сдачи на проверку___________________

Утверждено на заседании кафедры, протокол № 6 от 16.05.2023.

Подача графических материалов осуществляется на 2-х подрамниках с размерами 1х1 м2  в авторской технике (в случае изготовления макета – на одном планшете 1х1м2).